## Slide 1
项目七
交通信号灯控制系统
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
01
前情分析
02
项目引入
03
项目实施
04
项目扩展
目 录

## Slide 3
前情分析

## Slide 4
03
状态（步）的三要素
“步”的三要素
转移条件、
负载（命令与动作）、转移方向
04
M8040
M8040
名称：转移禁止。
M8040驱动时禁止状态之间的转移
02
定时器（T）的应用
T
100ms通用定时器T0~T199，共200点，设定值为0.1~3276.1s。
01
M8002
M8002
M8002用于PLC的初始化，PLC每次断电重启后M8002就会执行一次。一般是做初始化时候用。

## Slide 5
项目引入

## Slide 6
  工作原理
按下运行启动按钮SB2，南北方向红灯、东西方向绿灯亮5S后，东西方向绿灯闪烁3S（每秒一步）；之后东西方向绿灯熄灭，东西方向黄灯亮；2S后东西方向黄灯熄灭，东西方向红灯亮，同时南北向转为绿灯亮；南北方向绿灯亮5S后，南北方向绿灯闪烁3S（每秒一步）；之后南北方向绿灯熄灭；南北方向黄灯亮；2S后南北方向黄灯熄灭，南北方向红灯亮，同时东西方向转为绿灯亮；依次循环。按下停止按钮SB1，所有灯都熄灭

## Slide 7
  控制要求
按下启动按钮SB2
1.东西方向绿灯亮5S，南北方向红灯亮
2.东西方向绿灯闪烁三秒（每秒一步），南北红灯亮
3.东西方向黄灯亮（2S），南北红灯亮
4.东西方向黄灯灭，红灯亮，南北方向转为绿灯亮（5S）
5.南北方向绿灯闪烁三秒（每秒一步），东西方向红灯亮
6.南北方向黄灯亮（2S），东西方向红灯亮——至南北方向黄灯灭时，一次循环结束。
7.南北方向黄灯灭，红灯亮，东西方向转为绿灯（5S）
按下停止按钮SB1,系统停止工作

## Slide 8
  时序图
绿灯亮5s
红灯亮
南北向
东西向
黄灯2s
红灯亮5s
绿灯亮5s
红灯亮
红灯亮
黄灯2s

## Slide 9
  步序图
初始化
南北红灯亮
东西绿灯亮
东西绿灯闪
南北红灯亮
东西黄灯亮
南北红灯亮
东西红灯亮
南北绿灯亮
南北黄灯亮
东西红灯亮
南北绿灯闪
东西红灯亮
按下SB2
5S
3S
2S
5S
3S
2S

## Slide 10
项目实施

## Slide 11
01
I/O端口地址安排
输入 |  |  | 输出 |  | 
输入设备 | 代号 | 输入点 | 输出设备 | 代号 | 输出点
启动按钮 | SB2 | X0 | 南北红灯 | HL1 | Y0
停止按钮 | SB1 | X1 | 南北绿灯 | HL2 | Y1
 |  |  | 南北黄灯 | HL3 | Y2
 |  |  | 东西红灯 | HL4 | Y3
 |  |  | 东西绿灯 | HL5 | Y4
 |  |  | 东西黄灯 | HL6 | Y5

## Slide 12
02
接线图
X0 Y0
Y1
X1
Y2
PLC
Y3
Y4
Y5
COM COM
n,nm;yy
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
DC 24V
SB2
SB1

## Slide 13
03
状态转移图
RET END

## Slide 14
请同学们根据上述讲解完成交通信号灯控制系统项目

## Slide 15
项目扩展

## Slide 16
2
假如加上左行红绿灯呢？
1
假如在本课题基础之上加上人行横道灯
该怎么办？

## Slide 17
感谢您的观看！
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改；完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 18
ZRST S20 S30
S0
S20
S21
S22
S23
S25
S24
X0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
X1
M8002
Y4
T1
Y0
Y4
T2
Y0
Y5
T3
Y0
Y3
T4
Y1
Y1
T5
Y3
Y2
T6
Y3
K50
K30
K20
K50
K30
K20
M8013
M8013